# Реактивы, материалы и оборудование необходимые для гель-тромб теста

Для выполнения  работы по определению содержания бактериальных эндотоксинов (БЭ) в препарате с помощью ЛАЛ-теста необходимы.

- ЛАЛ-реактив, зарегистрированный в МЗ РФ;

- Контрольный стандарт эндотоксина, зарегистрированный в МЗ РФ;

- Вода для ЛАЛ-теста (ЛАЛ-вода)

- Апирогенные растворы 0.1 N НCL, 0.1N NaOH или подходящий  буфер

- Стерильные и апирогенные пробирки с диаметром 10-15 мм, высотой 75-100 мм  для разведений****

- Стерильные и апирогенные пробирки с диаметром 10 мм, высотой 75 мм для проведения гель-тромб теста

- Штативы для пробирок разного диаметра

- Для приготовления разведений:

-автоматические пипетки для объемов 20 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 1000 мкл

-соответствующие по объему апирогенные наконечники для автоматических

пипеток

- PH метр

- Парафильм, фольга

- Таймер, секундомер

- Устройство для инкубации при 37С( водяная баня, термостат или воздушный нагревытельный блок)

- Детергент,  разрушающий бактериальные эндотоксины

- Шкаф для суховоздушной стерилизации посуды ( 200 С-250 )

- Холодильные камеры (+4С и -20 С).

Оборудование, использование которого в значительной степени облегчает и ускоряет выполнение ЛАЛ-теста:

1) Стерильные и апирогенные шприцы (от 1 мл до 10 мл)

2) Стерильные и апирогенные наконечники для автоматических пипеток

3) Мешалки Vortex (встряхиватель)

4) Миниатюрный рН-метр, который позволяет измерять рН в неебольшом объеме раствора (1,5 –2 мл)

5) Ламинарный шкаф

6) Ультразвуковая баня для мытья стеклянной посуды

Примечание:

Все растворы реактивов и посуда, используемые в гель-тромб тесте, должны быть стерильны и апирогенны, т.е. не содержать определяемое количество бактериальных эндотоксинов

****Возможно использование стерильной пластиковой посуды из полистерена